#### Общество с ограниченной ответственностью «НаноКОР»

Паспорт безопасности химической продукции

(Material Safety Data Sheet)

Добавка  «НаноКОР-R» противоизносная  металлоплакирующая

Наименование

1. Техническое Добавка  «НаноКОР-R»

2. Химическое (по IUPAC) Отсутствует

3. Синонимы  Восстанавливающая добавка  «НаноКОР-F»

Условное обозначение и наименование нормативного, технического или информационного документа на продукцию (ГОСТ, ТУ, ОСТ, СТО,(M)SDS)

§

Область применения материала

1. Разрешен для использования в качестве добавки к маслам для механических коробок передач, раздаточных коробок, редукторов, ведущих мостов и дифференциалов.

ХАРАКТЕРИСТИКА ОПАСНОСТИ

| Сигнальное слово | Малоопасно |  |
| --- | --- | --- |
| Краткая (словесная): Материал малоопасен. В соответствии с ГОСТ 12.1.007-76 "Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности". Является веществом 4-го класса опасности. При попадании на кожу и в глаза вызывает раздражение. Пожаро- и взрывобезопасен. Степень воздействия на окружающую среду - низкая. |
| Подробная: в прилагаемых разделах Паспорта безопасности. |

| ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ | ПДК р.з.,мг/м3 | Класс опасности | №CAS | №ЕС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Минеральное масло И20А ГОСТ 20799-88. | 5, (масел минеральных нефтяных) | 4 | – | – |

ЗАЯВИТЕЛЬ  ООО  «НаноКОР»                 г.Екатеринбург

(наименование организации)                                                  (город)

Тип заявителя  производитель, поставщик, продавец, экспортер,импортер

(ненужное зачеркнуть)

| Код ОКПО | 6 | 1 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | Телефон экстренной связи | +7-919-372 60 03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Руководитель организации-заявителя  Золотарев Виктор Владимирович

# Паспорт безопасности (ПБ) соответствует Рекомендациям ООНST/SG/AC.10/30

«СГС(GHS)»

| IUPAC | – | International Union of Pure and Applied Chemistry (Международный союз теоретической и прикладной химии) |
| --- | --- | --- |
| GHS(СГС) | – | Рекомендации ООН ST/SG/AC.10/30 «Globally Harmonized Systemof Сlassification and Labelling of Chemicals (Согласованная на глобальном уровне система классификации опасности и маркировки химической продукции (СГС))» |
| ОКПД 2 | – | Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности |
| ОКПО | – | Общероссийский классификатор предприятий и организаций |
| ТНВЭД | – | Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности |
| №CAS | – | номер вещества в реестре Chemical Abstracts Service |
| №ЕС | – | номер вещества в реестре Европейского химического агенства |
| ПДКр.з. | – | предельно допустимая концентрация химического вещества в воздухе рабочей зоны, мг/м3 |
| Сигнальное слово | – | слово, используемое для акцентирования внимания на степени опасности химической продукции и выбираемое в соответствии с ГОСТ31340-2013 |

| Добавка «НаноКОР-R» противоизносная металлоплакирующая | Действителен до 15.06.2021г. | стр.3 из 11 |
| --- | --- | --- |

1 Идентификация химической продукции и сведения о производителе или поставщике

| 1.1 Идентификация химической продукции |
| --- |
| 1.1.1 Техническое наименование | Добавка «НаноКОР-R»противоизносная металло- плакирующая [1]. |
| 1.1.2 Краткие рекомендации по применению (в т.ч. ограничения по применению) | Предназначен в качестве добавки к маслам для механических коробок передач, раздаточных коробок, редукторов, ведущих мостов и дифференциалов для продления рабочего ресурса[1]. |

1.2 Сведения о производителе или поставщике

| 1.2.1 Полное официальное название организации | ООО «НаноКОР» |
| --- | --- |
| 1.2.2 Адрес (почтовый и юридиче-ский) | 620142, г.Екатеринбург, ул. Цвиллинга, 20-58 |
| 1.2.3 Телефон, в т.ч. для экстренных консультаций и ограничения по вре-мени | +7-919-372-60-03 С 9-00 до 18-00 |
| 1.2.4 Факс | - |
| 1.2.5 E-mail | Nanokor2014@gmail.com |

2 Идентификация опасности (опасностей)

| 2.1 Степень опасности химической продукции в целом (сведения о классификации опасности в соответствии с законодательством РФ по ГОСТ 12.1.007 и СГС) | Автопрепарат является пожаровзрывоопасным и токсичным из-за минерального масла. По степени воздействия на организм автопрепарат относится к 4-му класса опасности по ГОСТ 12.1.007 – «4» [1,14] с предельно допустимой концентрацией паров углеводородов в воздухе рабочей зоны 300 мг/м3 и к 3-му классу опасности по ГОСТ 12.1.005 с предельно допустимой концентрацие масляного тумана 5 мг/м3 Классификация по СГС: Температура вспышки в открытом тигле, не ниже 180 оС. Пожаровзрывоопасный Может вызывать раздражение кожи Может вызывать раздражение глаз [30-33]. |
| --- | --- |
| 2.2 Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2013 |
| 2.2.1 Символы опасности | Требования пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004. |
| 2.2.2 Сигнальное слово | ПОЖАРОВЗРЫВООПАСНЫЙ |
| 2.2.3 Краткая характеристика опасности | H315 – При однократном попадании не вызывает раздражение кожи. При многократном попадании может вызвать сухость и растрескивание кожи H319 - Вызывает раздражение слизистой оболочки глаз [6]. |

| Добавка «НаноКОР-R» противоизносная металлоплакирующая | Действителен до 15.06.2021г. | стр.4 из 11 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 Состав (информация о компонентах) |
| 3.1 Сведения о продукции в целом |  |
| 3.1.1 Химическое наименование (по IUPAC) | Отсутствует (суспензия в органической жидкости) [1]. |
| 3.1.2 Химическая формула | Отсутствует (суспензия в органической жидкости) [1]. |
| 3.1.3 Общая характеристика состава (с учетом марочного ассортимента; способ получения) | Представляет собой суспензию в масле. [1]. |

3.2 Компоненты

(наименование, номера CAS и ЕС, массовая доля (в сумме должно быть 100%), ПДК р.з. или ОБУВ р.з., классы опас-ности, ссылки  на источники данных)

Таблица 1 [1,22].

| Компоненты | Содержа- ние,%, | ПДК р.з.,мг/м3 | Класс опасности | CAS | EC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Масло минеральное И20А | (90-92) % | 5, (масел минеральных нефтяных) | 4 | – | – |

# 4 Меры первой помощи

4.1 Наблюдаемые симптомы

| 4.1.1 При воздействии на кожу | Симптомы раздражения: Покраснение [1-5]. |
| --- | --- |
| 4.1.2 При попадании в глаза | Симптомы раздражения: При контакте с глазами и слизистыми оболочками вызывает раздражение [1-5]. |
| 4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим |
| 4.2.1 При воздействии на кожу | Удалить загрязненную одежду и немедленно промыть пораженный участок под струей воды с мылом [1-5]. При необходимости обратиться к врачу. |
| 4.2.2 При попадании в глаза | Обильное промывание проточной водой при широко раскрытой глазной щели в течение 5-10 минут [1-5]. При необходимости обратиться к врачу. |

5 Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

| 5.1 Общая характеристика пожаро- взрывоопасности (по ГОСТ 12.1.044-89) | Пожаровзрывобезопасен [1,9]. |
| --- | --- |

| Добавка «НаноКОР-R» противоизная металлоплакирующая | Действителен до 15.06.2021г. | стр.5 из 11 |
| --- | --- | --- |

| 5.2 Показатели пожаровзрывоопас- ности по ГОСТ 2.1.044-89 и ГОСТ 30852.0-2002) (номенклатура показателей по | Пожаровзрывобезопасен [1]. |
| --- | --- |
| 5.3 Продукты горения и/или термодеструкции и вызываемая ими опасность | зола [1,3]. |
| 5.4 Рекомендуемые средства тушения пожаров | Все средства пожаротушения, кроме воды (огнетушители пенные и газовые, песок и др.) [1,9]. |
| 5.5 Запрещенные средства тушения пожаров | Вода [1,9]. |
| 5.6 Средства индивидуальной защиты при тушении пожаров (СИЗ пожарных) | Сиз пожарных, [29]. |
| 5.7 Специфика при тушении | Средства пожаротушения, кроме воды [1,9]. |

6 Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

  - Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях

| 6.1.1 Необходимые действия обще- го характера при аварийных и чрез- вычайных ситуациях | При разливе автопрепарата необходимо место розлива засыпать песком, который затем удалить в отвал. |
| --- | --- |
| 6.1.2 Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях (СИЗ аварийных бригад) | Работать в перчатках из ПВХ или резины. |

  - Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций

| 6.2.1 Действия при утечке, разливе, россыпи (в т.ч. меры по их ликвидации и меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды) | Перекачать продукцию в исправную сухую емкость или в емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы засыпать песком, который затем удалить в отвал. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Добавка «НаноКОР-R» противоизносная металлоплакирующая | Действителен до 15.06.2021г. | стр.6 из 11 |

7 Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

  - Меры безопасности при обращении с химической продукцией

| 7.1.1 Системы инженерных мер безопасности | Производственные помещения должны быть оборудо- ваны приточно-вытяжной и местной системой венти-ляции. Использовать СИЗ [1,9,13,17]. |
| --- | --- |
| 7.1.2 Меры по защите окружающей среды | Должны быть предусмотрены меры, исключающие по- падание продукта на почвы и растительность [1]. |
| 7.1.3 Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке | Продукцию транспортируют всеми видами транспорта, в соответствии с правилами перевозок, действующими на соответствующем виде транспорта. Железнодорожным транспортом перевозят в полувагонах, универсальных контейнерах. Погрузка осуществляется с использованием поддонов и средств скрепления [1]. |

  - Правила хранения химической продукции

| 7.2.1 Условия и сроки безопасного хранения (в т.ч. гарантийный срок хранения, срок годности; несовместимые при хранении вещества и материалы) | Продукция должна храниться в закрытой неповре- жденной заводской таре, в крытых складских помеще- ниях, при (0-35) °С, Гарантийный срок хранения – 5 лет со дня изготовления [1]. |
| --- | --- |
| 7.2.2 Тара и упаковка (в т.ч. материалы, из которых они изготовлены) 7.3 Меры безопасности и правила хранения в быту В быту не применяется [1]. | Флаконы ПЭТ, специализированные ящики [1]. В быту не применяется [1]. |
| 8 Средства контроля за опасными воздействиями и средства индивидуальной защиты |
| 8.1 Параметры рабочей зоны, подле- жащие обязательному контролю (ПДК р.з. или ОБУВр.з.) | Осуществление контроля за содержанием масел нефтяных с целью соблюдения ПДК р.з.. |
| 8.2 Меры обеспечения содержания вредных веществ в допустимых кон-центрациях | Вентиляция производственных помещений; герметичность оборудования; систематический контроль состояния воздуха в рабочих помещениях [1,13]. |
| 8.3 Средства индивидуальной защиты персонала 8.3.1 Общие рекомендации | Избегать прямого контакта с продуктом, не вдыхать пары; использовать СИЗ. Не допускать разбрызгивания при сливоналивных операциях. Следует строго соблюдать правила производственной и личной гигиены. Не есть в рабочих помещениях. |

| Добавка «НаноКОР-R» противоизносная металлоплакирующая | Действителен до 15.06.2021г. | стр.7 из 11 |
| --- | --- | --- |

| 8.3.2 Защита органов дыхания (типы СИЗОД) | Респираторы типа ШБ-1 «Лепесток-5» и У-2К. [1,12,13,17,18]. |
| --- | --- |
| 8.3.3 Защитная одежда (материал, тип) | Защитные очки, спецодежда, спецобувь, рукавицы, средства защиты рук [1,12,16,17,19,20] |
| 8.3.4 Средства индивидуальной защиты при использовании в быту | В быту не применяется [1]. |

9 Физико-химические свойства

| 9.1 Физическое состояние (агрегатное состояние, цвет, запах) 9.2 Параметры, характеризующие ос- новные свойства продукции (температурные показатели. рН: 6,0-8,5 Плотность при 200С, г/см3: 1,225-1,255 Температура застывания, 0С, не выше: минус 20 [1]. | Суспензия жидкости с осадком темно-коричневого цвета. Плотность при температуре 20оС – 0,846 г/см3 |
| --- | --- |
| 10 Стабильность и реакционная способность |
| 10.1 Химическая стабильность (для нестабильной продукции указать продукты разложения) | Жидкость с осадком темно-коричневого цвета. После энергичного встряхивания – однородная жидкость темно-коричневого цвета [1,2]. |
| 10.2 Реакционная способность | Не взаимодействует с окислителями [1]. |
| 10.3 Условия, которых следует избегать (в т.ч. опасные проявления при контакте с не совместимыми веществами и материалами) | Хранение совместно с сильными щелочами не допускается [1]. |
| 11 Информация о токсичности |
| 11.1 Общая характеристика воздей- ствия (оценка степени опасности (токсичности) воздействия на организм и наиболее характерные проявления опасности) 11.2 Пути воздействия (ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза) | Малоопасная продукция. При однократном попадании на кожу не обладает раздражающим действием. Многократное воздействие вызывает сухость и растрескивание кожи. Обладает раздражающим действием на слизистые оболочки глаз. Проглатывание вызывает раздражение слизистых оболочек. [1-5]. Попадание на кожные покровы и слизистые оболочки глаз [1-5]. |

| Добавка «НаноКОР-R» противоизносная металлоплакирующая | Действителен до 15.06.2021г. | стр.8 из 11 |
| --- | --- | --- |

| 11.3 Поражаемые органы, ткани и системы человека | При непосредственном контакте раздражает органы зрения и кожные покровы. |
| --- | --- |
| 11.4 Сведения об опасных для здоро- вья воздействиях при непосредствен- ном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий (раздражающее действие на верхние дыха-тельные пути, глаза, кожу; кожно-резорбтивное и сенсибилизирующее дей-ствия) | Вызывает раздражение глаз. Может привести к ожогу глаз. Вызывает раздражение кожи. Может вызвать аллергическую кожную реакцию. |
| 11.5 Сведения об опасных отдален- ных последствиях воздействия про- дукции на организм (влияние на функцию воспроизводства, канцерогенность, мутагенность, кумулятив-ность и другие хронические воздействия) | По продукции в целом данные отсутствуют |
| 11.6 Показатели острой токсичности (DL50 (ЛД50), путь поступления (в/ж, н/к), вид животного; CL50 (ЛК50), время экспозиции(ч), вид животного) | Данных нет |
| 12 Информация о воздействии на окружающую среду |
| 12.1 Общая характеристика воздей- ствия на объекты окружающей среды (атмосферный воздух, водоемы, почвы, включая наблюдаемые признаки воздействия) | Изменение санитарного состояния водных объектов; изменение органолептических свойств воды: изменение мутности (прозрачности) воды; [1,23-26]. |
| 12.2 Пути воздействия на окружающую среду | В результате аварийных ситуаций. При нарушении правил применения, хранения и транспортирования; при неорганизованном размещении или захоронении отходов [1]. |
| Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду Гигиенические нормативы (допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. в рыбохозяйственных водоемах, почвах) Таблица 2 [23-26] Наименование ПДК атм.в. или ОБУВ атм.в., мг/м3(ЛПВ1,класс опасности) ПДК вода2 или ОДУ вода, мг/л,(ЛПВ, класс опасности) ПДК рыб.хоз.3 или ОБУВ рыб.хоз., мг/л (ЛПВ, класс опасности) ПДК или ОДК почвы, мг/кг(ЛПВ) Добавка «НаноКОР-R» противоизносная металлоплакирующая 5, (контроль по содержанию масел нефтяных) 0,25 Класс опасности - 4 0,25 Класс опасности - 4 Не установлена |

| Добавка «НаноКОР-R» противоизносная металлоплакирующая | Действителен до 15.06.2021г. | стр.9 из 11 |
| --- | --- | --- |

12.3.2. Показатели экотоксичности					Данные отсутствуют

12.3.3. Миграция и трансформация в окружающей 		Продукция не подвергается трансформа

среде за счет био- разложения и других процессов 		ции в окружающей среде

(окисление, гидролиз и т.п.)

14 Информация при перевозках (транспортировании)

| 14.1 Номер ООН(UN) (в соответствии с Рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов) | Отсутствует. |  |
| --- | --- | --- |
| 14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименования | Добавка «НаноКОР-R» противоизносная металлоплакирующая |  |
| 14.3 Применяемые виды транспорта | Продукцию транспортируют всеми видами транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данных видах транспорта [1,27,28]. |  |
| 14.4 Классификация опасности груза по ГОСТ 19433-88 - класс | Не классифицируется как опасный груз [1,7]. |  |
| 14.5 Классификация опасности груза по Рекомендациям ООН по перевозке опасных грузов - класс или подкласс - дополнительная опасность - группа упаковки ООН | Не классифицируется как опасный груз [1,8]. – – – |  |
| 14.6 Транспортная маркировка (манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96) | «Герметичная упаковка» [1,21]. |  |
| 14.7 Аварийные карточки (при железнодорожных, морских и др.перевозках) 14.8. | Нет |  |
| Добавка «НаноКОР-R» противоизносная металлоплакирующая | Действителен до 15.06.2021г. | стр.10 из 11 |

14.8. Информация об опасности при                                              Груз пожаровзрывоопасный (14, 25)

международном грузовом сообщении:

(по СМГС, ADR (ДОПОГ), RID (МПОГ),

IMDG Gode (ММОГ), ICAO/IATA (ИКАО)

и др., включая сведения об опасности для

окружающей среды, в том числе о «загрязнителях

моря»)

| 15 Информация о национальном и международном законодательстве |
| --- |
| 15.1 Национальное законодательство 15.1.1 Законы РФ | «Об охране окружающей среды», «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения»,«О техническом регулировании» |
| 15.1.2 Сведения о документации, регламентирующей требования по защите человека и окружающей среды | Нет Не подлежит регистрации в соответствии с соглашением Таможенного союза по санитарным Мерам [34. 35]. |
| 15.2 Международные конвенции и соглашения (регулируется ли продукция Монреальским протоколом, Стокгольмской конвенциейидр.) | Не регулируется Монреальским протоколом и Стокгольмской конвенцией |
| 16 Дополнительная информация |
| 16.1 Сведения о пересмотре (переиз- дании ПБ) (указывается: «ПБ разработан впервые» или «ПБ перерегистрирован по истечении срока действия. Предыдущий РПБ № …»или «Внесены изменения в пункты …,дата внесения…») | Паспорт безопасности разработан впервые в соответ- ствии с ГОСТ 30333-2007 [15]. |
| 16.2. Перечень источников данных, использованных при составлении паспорта безопасности Добавка «НаноКОР-R» противоизносная металлоплакирующая. Технические условия ТУ 20.59.42-008-90303230-2018 Информационная карта потенциально опасного химического и биологического вещества. Вредные вещества в промышленности. Органические вещества. Спр. под общ. ред.Э.Н. Левиной и И.Д. Гадаскиной.- Л., Химия,1985. Вредные вещества в промышленности. Справочник для химиков, инженеров и врачей. В трехтомах. ТомI. Органические вещества. Подред.засл.деят.науки проф.Н.В.Лазарева и докт. мед. наук Э. Н. Левиной. Л., «Химия», 1976. Данные из информационной системы ЕСHA (European Chemicals Agency).[Электронный ресурс]: Режим доступа –http://echa.europa.eu/ГОСТ 31340-2013. Межгосударственный стандарт. Предупредительная маркировка хи мической продукции. Общие требования. ГОСТ 19433-88. Грузы опасные. Классификация и маркировка. Рекомендации по перевозке опасных грузов. 17-е пересмотр. изд. – Нью-Йорк и Женева, ООН, 2011гг. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения. Справочник. П/р А.Н. Баратова и А.Я. Корольченко. Кн.1, 2 - М.: Химия,1990. Санитарные правила и нормы «Гигиенические требования к размещению и обезврежива- нию отходов производства и потребления». СанПиН2.1.7.1322-03. Показатели опасности веществ и материалов. П/р В.К. Гусева. - М.: Фонд им. И.Д.Сыти- на,1999. Средства индивидуальной защиты. Спр. пособие. П/р С.Л. Каминского. – Л.:Химия,1989. ГОСТ 12.1.005-88. ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. ГОСТ 12.1.007-76. ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования. ГОСТ 30333-2007. Межгосударственный стандарт. Паспорт безопасности химической продукции. Общие требования. ГОСТ 12.4.010-75. ССБТ. Рукавицы специальные. Технические условия. ГОСТ 12.4.011-89. ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классифи- кация. |

| Добавка «НаноКОР-R» противоизносная металлоплакирующая | Действителен до 15.06.2021г. | стр.11 из 11 |
| --- | --- | --- |

| ГОСТ12.4.034-85.ССБТ.Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Классификация и маркировка. ГОСТ12.4.103-83.ССБТ.Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация. ГОСТ Р 12.4.230.1-2007. ССБТ. Средства индивидуальной защиты глаз. Общие техниче- ские требования. ГОСТ 14192-96. Маркировка грузов. С изм.№1. 22. ПДК/ОБУВ вредных веществ в воздухе рабочей зоны. ГН 2.2.5.1313-03/ГН2.2.5.2308- 07. Гигиенические нормативы. – М.: Минздрав РФ, 2003 и2008. 23. ПДК/ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. ГН 2.1.6.1338-03/2.1.6.2309-07. Гигиенические нормативы. – М.: Минздрав РФ, 2003 и 2008. ПДК/ОДУ химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и куль- турно-бытового водопользования. ГН 2.1.5.1315-03/2.1.5.2307-07. Гигиенические нормативы.– М.: Минздрав РФ, 2003 и 2008. ПДК/ОБУВ загрязняющих веществ в почве. ГН 2.1.7.2041-06/2.1.7.2511-09. Гигиенические нормативы. Приказ Минсельхоза России от 13.12.2016 N 552 "Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения" |  |
| --- | --- |

- Правила перевозок опасных грузов. Приложение 2 к СМГС. -М: МПС РФ,2009.

- ДОПОГ. Издание с измененной структурой. Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов. Том 1. Нью-Йорк и Женева, ООН,2002.

- Правила безопасности и порядок ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами при перевозке их по железным дорогам (Новосибирск: НИИЖТ, 1997). Аварийные карточки на опасные грузы, перевозимые по железным дорогам СНГ, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики (в редакции с изменениями и дополнениями от21.11.08, 22.05.09, 21.10.10,01.01.12).

- ГОСТ 32419-2013 Классификация опасности химической продукции. Общие требования.

- ГОСТ 32423-2013 Классификация опасности смесевой химической продукции по воздействию на организм.

- ГОСТ 32424-2013 Классификация опасности химической продукции по воздействию на окружающую среду. Основные положения.

- ГОСТ 32425-2013 Классификация опасности смесевой химической продукции по воздействию на окружающую среду.

- СанПиН 2.2.0.555-96. 2.2. Гигиена труда. Гигиенические требования к условиям труда женщин. Санитарные правила и нормы.

- Соглашение Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации по санитарным мерам от 11декабря 2009г. № 28.

# Text boxes

13 Рекомендации по удалению отходов

(остатков)

13.1 Меры безопасности при

обра

-

щении с отходами,

образующимися

при применении, хранении,

транс

-

портировании

Аналогичны  применяемым  при  обращении  с

основ

-

ной продукцией и изложенным в раз

делах 7 и 8

ПБ.

13.2 Сведения о местах и

способах

обезвреживания, утилизации

или

ликвидации отходов

продукции,

включая тару(упаковку)

Продукцию, непригодную к применению,

вывозят на полигон

13.3. Рекомен

дации по удалению

от

-

ходов, образующихся при

примене

-

нии продукции вбыту

В быту не применяется[1].

ТУ 2160-001-26301532-98

2160-001-26301532-98